## Slide 1
01 / STEREO TRIANGULATION
두 장의 영상에서 깊이 맵과 3D 포인트 클라우드
SPE3R aqua · 256×256 · f = 1277.4 px · Stanford SLAB · CC BY-NC-SA 4.0
01 / 03
RECTIFIED PAIR · DISPARITY · REFERENCE DEPTH · STEREO DEPTH · EXAMPLE CODE
두 번째 시점을 어떻게 얻는가
포즈 라벨 1,000개를 재보면 병진이 항상 (0, 0, Z)입니다.
카메라 좌표계만 보면 베이스라인이 없습니다.
삼각측량에 필요한 것은 카메라와 타겟 사이의 상대 운동입니다.
타겟이 회전하므로 타겟 기준으로는 카메라가 궤도를 돈 것과 같습니다.
R_ij = R_j · R_iᵀ t_ij = t_j − R_ij · t_i
회전 4.50° 쌍에서 유효 베이스라인 0.366 m 확보
파이프라인
① 쌍 선별 — 회전 8° 이내 + 베이스라인의 횡방향 성분이 지배적일 것
② cv2.stereoRectify — 에피폴라선을 가로 행으로 정렬
③ cv2.StereoSGBM — 화소마다 가로 이동량 d 탐색
④ Z = f · B / d ← 깊이 맵 (미터 단위)
⑤ X = (u−cx)·Z/f, Y = (v−cy)·Z/f ← 포인트 클라우드

## Slide 2
02 / VALIDATION ON EXACT GROUND TRUTH
정답이 있는 조건에서 먼저 검증
구·직육면체의 광선 교차를 해석적으로 풀어 정답 깊이에 렌더링 오차가 없다 · 남는 오차는 전부 정합 알고리즘에서 온다
02 / 03
STEREO PAIR · DISPARITY · GROUND TRUTH / STEREO / EXAMPLE CODE DEPTH
정량 결과
베이스라인 0.40 m · 기대 시차 102 px · 분해능 4.9 cm/px
RMSE 중앙값 5cm이내 깊이폭
스테레오 0.0404 0.0104 96.1% 0.915
과제 예시 0.1287 0.0717 33.5% 0.017
정답 깊이폭 0.898 m — 스테레오는 0.915 m 로 되살리고, 예시 코드는 0.017 m 로 평면이 됩니다.
Unit Test 65개
해석해 — Z = f·B/d 를 1e-12 까지, 구의 중심 깊이 = 거리−반지름 을 1e-9 까지
불변식 — p_j = R_ij·p_i + t_ij 성립, B와 d를 함께 2배 하면 Z 불변
실패 특성화 — 같은 거리·다른 반사율이 4배 다른 깊이로 읽히는 것,
앞면이 그늘이면 깊이 구조가 뭉개지는 것
경계 조건 — 시차 0(무한원점), None 입력, 크기 불일치

## Slide 3
03 / RESULTS & LIMITS
SPE3R 실측 결과와 한계
기준 깊이 = 동봉 메시 40만 점을 z-buffer 로 투영 · 대조군에는 정답에 대한 최적 아핀정렬을 적용해 유리한 조건을 부여
03 / 03
GROUND TRUTH MESH · STEREO DEPTH → 3D (SINGLE VIEW) · EXAMPLE CODE
결과
후보 20쌍 → 복원 성공 5쌍 → 오차 10cm 이내 3쌍
RMSE 중앙값 5cm이내
스테레오 0.0677 0.0093 90.3%
과제 예시 0.0893 0.0485 50.8%
포인트 클라우드 4,998점 · 메시 대비 Chamfer 0.0120
예시 코드는 최적 정렬 스케일 -0.153 — 관계가 뒤집힙니다.
정합을 좌우하는 요인 · 한계
① 표면 무늬 — 조명만 뒤집어 앞면을 그늘에 넣는 통제 실험
깊이폭 0.915 → 0.572 m. 블록 크기를 바꿔도 회복되지 않습니다.
② 이상치 필터 — filterSpeckles + 중앙값 3×3
RMSE 0.347 → 0.068 (중앙값은 0.0111 → 0.0093 로 거의 불변)
한계 — 1,000장 중 쓸 만한 쌍이 3개, 유효화소 59%, 단일 뷰라 뒷면은 복원 불가,
정답 자세를 그대로 사용, 분해능 하한 6.8 cm/px (dZ = Z²/fB)