## Slide 1
01 / 방법
카메라가 고정이어도 타겟이 돌면 스테레오가 된다
SPE3R aqua · 위성 근접 영상 1,000장 · 256×256 · Stanford SLAB · CC BY-NC-SA 4.0
01 / 04
왜 시점이 두 개 필요한가
영상 한 장은 깊이를 잃습니다. 한 시선 위의 모든 점이
같은 화소에 맺히기 때문입니다.
SPE3R은 카메라가 제자리에 고정돼 있습니다.
대신 타겟이 매 프레임 무작위로 회전합니다.
파이프라인 5단계
① 쌍 선별 — 회전 8° 이내, 옆으로 움직인 쌍만
② 정렬 — cv2.stereoRectify 로 에피폴라선을 가로로
③ 시차 — cv2.StereoSGBM 으로 가로 이동량 d 탐색
④ 깊이 맵 — Z = f · B / d
⑤ 포인트 클라우드 — X = (u−cx)·Z/f, Y = (v−cy)·Z/f
Notes: 영상 한 장으로는 깊이를 알 수 없습니다. 한 시선 위의 점이 전부 같은 화소에 맺히기
때문입니다. 그래서 시점이 두 개 필요합니다.
그런데 이 데이터셋은 카메라가 제자리에 고정돼 있습니다. 포즈 라벨 1,000개를 재보니
병진이 항상 0, 0, Z 입니다. 옆으로 1밀리미터도 움직이지 않습니다. 교과서대로면
여기서 삼각측량은 불가능합니다.
삼각측량에 필요한 것은 카메라의 절대 운동이 아니라 카메라와 타겟 사이의 상대
운동입니다. 이 데이터셋은 타겟이 매 프레임 무작위로 회전하므로, 타겟을 고정으로 놓고
보면 카메라가 궤도를 돈 것과 같습니다. 두 뷰의 상대 자세를 계산하면 베이스라인이
드러납니다. 회전 4.50도, 거리 5.64미터인 쌍에서 유효 베이스라인
0.366미터를 얻었습니다.
이것을 cv2.stereoRectify 에 넣으면 평행 정렬된 쌍이 되어 표준 SGBM 을 그대로 쓸 수
있습니다. 시차 1픽셀이 깊이 6.8센티미터에 해당합니다.

## Slide 2
02 / Unit Test
출력 크기와 자료형만 보면 수식이 틀려도 통과합니다
pytest 80개 · 손으로 풀 수 있는 조건을 만들어 수치까지 대조 · 실행 결과는 outputs/pytest_report.txt 에 저장
02 / 04
정답 깊이에 오차가 없는 조건을 만든다
구와 직육면체로 위성을 세우면 광선과 도형의 교차를
손으로 풀 수 있습니다. 정답에 렌더링 오차가 0 이므로
남는 오차는 전부 정합 알고리즘에서 온 것입니다.
정답 깊이 폭 0.898 m → 스테레오 0.915 m / 과제 예시 0.019 m
80개를 다섯 갈래로
해석해 — Z = f·B/d 를 1e-12 까지 대조
불변식 — B와 d를 함께 2배 하면 Z 는 그대로
실패 특성화 — 같은 거리라도 반사율이 다르면 4배 다른 깊이
경계 조건 — 시차 0(무한원점), None 입력, 크기 불일치
회귀 — 실제로 찾은 버그를 다시 나지 않게 고정
Notes: 과제 예시의 테스트는 출력 크기와 자료형만 확인합니다. 그것만으로는 수식이 틀려도
통과합니다. 그래서 손으로 풀 수 있는 조건을 만들어 수치까지 대조했습니다.
구와 직육면체로 위성을 세우면 광선과 도형의 교차를 해석적으로 풀 수 있습니다.
정답 깊이에 렌더링 오차가 전혀 없으니, 남는 오차는 전부 정합 알고리즘에서 온
것입니다.
그림 세 장을 같은 색 범위로 놓았습니다. 왼쪽이 정답 깊이인데 태양전지판 양 끝이
0.90미터 차이 납니다. 가운데 스테레오가 그 차이를 0.92미터로 되살립니다.
오른쪽 과제 예시 코드는 0.019미터, 사실상 평면 하나입니다.
테스트는 네 갈래로 시작했습니다. 해석해 대조, 불변식, 실패 특성화, 경계 조건입니다.
여기에 회귀 갈래를 하나 더 붙였습니다. 파이프라인을 검토하면서 실제로 버그를 여러 건
찾았고 전부 테스트가 없던 영역에서 나왔기 때문입니다. 고친 뒤에는 수정을 일부러
되돌려 해당 테스트가 실제로 실패하는지까지 확인했습니다.

## Slide 3
03 / 2D → 3D 변환 결과
타겟 표면의 98% 를 복원했습니다
두 경로를 같은 지표로 비교 · 정답 메시 표면 40만 점 중 복원점이 2 cm 안에 있는 비율
03 / 04
표면 커버리지
A 스테레오 (2장)
B 실루엣 카빙 (20뷰)
A + B
점 수
5,711
9,762
15,473
표면 덮음
27.6%
96.6%
97.7%
같은 시점에서 두 깊이 맵을 비교하면
A 오차 중앙값 0.9 cm · 유효화소 60% (영상 2장)
B 오차 중앙값 0.4 cm · 유효화소 100% (마스크 20장)
B 가 낫지만 입력이 열 배 많고 마스크는 정답입니다.
어느 쪽이 낫다가 아니라 필요한 입력이 다른 두 경로입니다.
Notes: 2D 에서 3D 로의 변환 결과입니다. 네 장을 왼쪽부터 봐 주십시오.
첫 번째가 정답 메시입니다. 두 번째가 경로 A, 영상 두 장으로 만든 스테레오 복원
5,711점입니다. 정확합니다 — 깊이 오차 중앙값이 0.9센티미터입니다. 그런데
정답과 비교해 보시면 한쪽 면만 있습니다. 표면의 28퍼센트입니다.
단일 시점이 뒷면을 못 보는 것은 알고리즘 문제가 아니라 원리 문제입니다. 그래서 시점을
늘려 봤습니다. 쌍 선별 조건을 풀어 후보를 121쌍까지 늘리고 전부 융합해도
47퍼센트에서 멈춥니다. 121쌍 중 12쌍만 복원되기 때문입니다. 원인은 쌍 개수가
아니라 무늬 부족이었습니다. 앞 장에서 조명을 뒤집었을 때와 같은 결론입니다.
그래서 세 번째, 경로 B 를 함께 만들었습니다. 실루엣과 자세만으로 복셀을 깎는
visual hull 입니다. 무늬가 필요 없으니 스테레오에 최악인 조건이 오히려 유리합니다.
20뷰로 표면의 97퍼센트를 덮습니다.
두 경로의 약점이 상보적입니다. A 는 정확하지만 보이는 면만, B 는 전방위지만 실루엣의
교집합이라 오목한 곳을 못 만듭니다. 합치면 98퍼센트입니다.
전제가 다르다는 점은 짚어 두겠습니다. B 는 정답 마스크와 정답 자세를 둘 다 씁니다.
A 는 마스크 없이도 동작합니다. 그래서 이 표는 어느 쪽이 낫다는 뜻이 아니라, 덮는
범위와 필요한 입력이 다른 두 경로라는 뜻입니다.
맨 오른쪽은 과제 예시 코드입니다. X, Y 가 픽셀 인덱스이고 Z 가 0에서 255 밝기값이라
세 축의 단위가 서로 다릅니다. 납작한 판으로 나옵니다.

## Slide 4
04 / 개선점
스테레오를 전방위로 밀어봤지만 47% 에서 멈춥니다
재 본 것만 적습니다 · 수치는 outputs/metrics.json 에 그대로 남습니다
04 / 04
시차 탐색 범위를 좁히면 (최적 쌍)
유효화소
5cm 이내
현재
60.2%
91.6%
좁힘
81.3%
92.6%
쌍을 늘려도 벽이 있습니다
후보를 121쌍으로 늘려도 12쌍만 복원됩니다.
일관성 필터를 걸면 정밀도는 오르지만 커버리지가 무너집니다.
원인은 쌍 개수가 아니라 무늬 부족입니다.
그래서 전방위는 실루엣 기반으로 갔습니다 (앞 장).
Notes: 개선점입니다. 재 본 것만 적었습니다.
가장 큰 약점은 유효화소 60퍼센트입니다. 나머지는 답을 내지 못한 것이지
맞힌 것이 아닙니다. 앞 장의 정확도 수치는 전부 이 안에서 잰 값입니다.
첫 번째 후보는 시차 탐색 범위입니다. 타겟의 경계 반지름을 알면 깊이가 어느 구간에
있는지 알고, 따라서 시차도 그렇습니다. 최적 쌍에서 물리적으로 가능한 폭은 24픽셀인데
지금은 144픽셀을 훑고 있습니다. 좁혀 보니 유효화소가 60에서 81퍼센트로
올랐습니다.
그런데 공짜가 아닙니다. 다른 쌍에서는 커버리지만 오르고 정확도가 떨어집니다. 탐색
후보가 줄면 uniquenessRatio 검사를 통과하기 쉬워져서, 원래는 기각됐을 애매한 대응이
살아남기 때문입니다. 트레이드오프라 기본값으로 채택하지 않고 측정값만 남겼습니다.
두 번째로 아직 안 해 본 것은 스테레오와 카빙을 화소 단위로 합치는 것입니다. 지금은
두 점구름을 그냥 겹쳐 98퍼센트를 얻는데, 정밀도가 93에서
84퍼센트로 떨어집니다. 카빙이 만든 껍질 안쪽으로 스테레오 깊이를 밀어 넣어
오목한 부분만 파는 방식이 표준인데, 그러면 둘의 장점만 취할 수 있습니다. 이건
재 보지 않았습니다.
위 그림은 쌍별 결과입니다. 베이스라인이 크다고 정확한 것이 아니고, 커버리지와
정확도가 함께 가지도 않는다는 것이 보입니다.
한계도 함께 말씀드리면, 자세는 데이터셋이 준 정답을 그대로 썼고, 위성은 한 종만
실험했으며, 깊이 분해능 하한이 6.8 센티미터 퍼 픽셀입니다.